## Slide 1
WPH249 / DIAGNOSTIC BRIEF
01
設備三軸振動
結構診斷圖譜
上手 vs. 下手｜時域、頻域、跨狀態證據鏈
Sampling 1024 Hz · Nyquist 512 Hz · Unit g
3
診斷頻帶
A 0–5 Hz
B 10–20 Hz
C 60–160 Hz
ENGINEERING REVIEW / 2026.07.27
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 2
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
02
核心診斷：同一設備呈現三層振動機制
Band A｜剛體運動
1.9–2.4 Hz
Band B｜傳動諧波
13.8–16.2 Hz
Band C｜結構模態
上 145.6
下 60–70 Hz
證據鏈
低頻
上下手 X/Y 主峰皆落在約 2 Hz，對應機台節拍與全域擺動。
中頻
篩選區段揭露 14–16 Hz 群峰，較像連續傳動或控制週期紋波。
高頻
上手 145.6 Hz 高度穩定；下手 60–70 Hz 寬頻峰群，顯示姿態或邊界條件敏感。
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 3
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
03
資料設計：完整循環與受限狀態必須分層判讀
工作表1 / HIGH IMPACT
完整循環
374k samples · 約 366 s
特徵
• 包含加減速與瞬態衝擊
• 峰值可達約 ±1 g
• 適合評估全循環負荷
工作表2 / RESTRICTED STATE
篩選區段
237k–257k samples
特徵
• 振幅受限於約 ±0.30 g
• 含 37 個時間缺口
• 適合觀察隱藏的連續頻帶
診斷原則｜工作表2不能當作真正連續時間序列；直接 FFT 與分段 Welch 應交叉驗證。
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 4
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
04
時域：下手完整循環的 X/Z 瞬態負荷略高
Chart: Acceleration (g)
X AXIS
Chart: Acceleration (g)
Y AXIS
Chart: Acceleration (g)
Z AXIS
RMS / 工作表1
上手
X 0.099 g
Y 0.100 g
Z 0.055 g
下手
X 0.103 g
Y 0.107 g
Z 0.061 g
下手 RMS 約高 4–11%
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 5
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
05
頻帶地圖：由運動、傳動到結構模態
A / LOW
0–5 Hz
機台節拍、全域擺動
B / MID
10–20 Hz
馬達、齒輪、皮帶與控制紋波
C / HIGH
60–160 Hz
結構模態與邊界條件
頻率越高，越需要用「跨工作表一致性」與「FRF」排除偶發衝擊或資料切接效應。
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 6
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
06
Band A｜1.9–2.4 Hz 是跨狀態穩定的運動主頻
Chart: Amplitude (g)
| 2.7000000000000001E-3 | 0.48630000000000001 | 0.69669999999999999 | 0.93989999999999996 | 1.1503000000000001 | 1.5 | 1.6393 | 1.9891000000000001 | 2.1995 | 2.4125999999999999 | 2.6202000000000001 | 2.9672000000000001 | 3.1065999999999998 | 3.2814000000000001 | 3.5600999999999998 | 3.9781 | 4.1529999999999996 | 4.2923 | 4.5109000000000004 | 4.8224
上手 | 4.0292e-07 | 2.2979e-07 | 4.569e-06 | 5.3056e-05 | 0.00029388 | 0.0018355 | 0.0018578 | 0.0073292 | 0.014602 | 0.01059 | 0.01001 | 0.013893 | 0.011003 | 0.0066196 | 0.0054346 | 0.0054221 | 0.0066246 | 0.0075208 | 0.0064349 | 0.0044791
下手 | 2.2125e-05 | 2.5093e-07 | 3.307e-06 | 6.2961e-05 | 0.00054728 | 0.0012398 | 0.0015972 | 0.0065536 | 0.019358 | 0.012268 | 0.0067938 | 0.0071098 | 0.0066631 | 0.0075827 | 0.0076248 | 0.0052188 | 0.0051515 | 0.0082617 | 0.0069585 | 0.0062758
X AXIS
CORE INSIGHT
基礎動能集中於
約 2 Hz
上手 X/Y
2.19–2.26 Hz
下手 X/Y
1.90–2.37 Hz
工程解讀｜設備節拍與全域剛體運動，不應直接標示為結構共振。
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 7
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
07
Band B｜平穩區段揭露 14–16 Hz 傳動指紋
Chart: Amplitude (g)
| 10.075900000000001 | 10.363 | 10.506500000000001 | 10.921200000000001 | 11.060700000000001 | 11.4834 | 11.642899999999999 | 11.9459 | 12.093400000000001 | 12.472200000000001 | 12.5121 | 12.9427 | 13.2258 | 13.484999999999999 | 13.5329 | 13.8957 | 14.2067 | 14.3941 | 14.7171 | 14.972300000000001 | 15.0002 | 15.4109 | 15.590299999999999 | 15.8614 | 16.208300000000001 | 16.3399 | 16.635000000000002 | 16.8902 | 17.248999999999999 | 17.3248 | 17.504200000000001 | 17.859100000000002 | 18.142199999999999 | 18.497 | 18.696400000000001 | 18.82 | 19.146999999999998 | 19.370200000000001 | 19.537700000000001 | 19.988299999999999
上手 | 0.00086012 | 0.00094564 | 0.0010739 | 0.00086967 | 0.0008886 | 0.0016249 | 0.0015014 | 0.0013198 | 0.0010778 | 0.0016633 | 0.0016776 | 0.0021435 | 0.0021069 | 0.0032155 | 0.0037182 | 0.0045244 | 0.0033494 | 0.0037098 | 0.0029989 | 0.0036393 | 0.0033077 | 0.0041118 | 0.0027446 | 0.0033194 | 0.0037704 | 0.0028004 | 0.0022378 | 0.0026331 | 0.0019927 | 0.0026422 | 0.0027605 | 0.0019775 | 0.0022471 | 0.0020575 | 0.0019019 | 0.0018917 | 0.0018109 | 0.0020658 | 0.0015312 | 0.0011498
下手 | 0.00095914 | 0.0013099 | 0.0012175 | 0.0012745 | 0.001817 | 0.0010698 | 0.0013356 | 0.0011072 | 0.0015914 | 0.0013775 | 0.0010362 | 0.0020732 | 0.0018111 | 0.0019641 | 0.002492 | 0.0031416 | 0.0042127 | 0.0035142 | 0.0036152 | 0.0035884 | 0.0043698 | 0.0032028 | 0.0028646 | 0.0031845 | 0.0032788 | 0.0026195 | 0.0028477 | 0.0034653 | 0.0027468 | 0.0037752 | 0.003313 | 0.0028032 | 0.0030391 | 0.0021689 | 0.0019147 | 0.0019463 | 0.0024058 | 0.0021639 | 0.0021314 | 0.0015742
Y AXIS
SPECTRAL FINGERPRINT
上手 X/Y
13.84–15.41 Hz
下手 Y
14.17–15.05 Hz
工程假說｜可能對應馬達轉速、齒輪、皮帶或控制週期；需與轉速同步訊號比對。
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 8
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
08
Band C｜上手 Z 軸鎖定 145.6 Hz 窄帶候選
Chart: Amplitude (g)
Z AXIS
UPPER RESONANCE SIGNATURE
145.632 Hz
工作表1
145.645 Hz
跨資料差異
< 0.02 Hz
判讀｜高度穩定的窄帶峰值，是結構模態候選；仍需 FRF 才能正式確認。
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 9
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
09
下手 Z 軸：窄帶模態轉為 60–70 Hz 寬頻峰群
Chart: Amplitude (g)
Z AXIS
LOWER STATE SHIFT
69.588 Hz
次峰
63.635 / 67.398 Hz
工作表1高頻候選
135.141 Hz
工程假說｜姿態造成剛性、質量分布或連接邊界改變；不能僅憑 FFT 判定鬆動或裂損。
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf
Caution: structural damage is a hypothesis, not established by FFT alone.

## Slide 10
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
10
交叉證據矩陣：哪些結論已被資料支持？
診斷命題
證據
信心
限制
運動一致性
X/Y 約 2 Hz
高
跨上下手與兩工作表穩定
傳動諧波
14–16 Hz 群峰
中
工作表2較清楚，需轉速同步
上手結構模態
145.6 Hz
高
兩工作表頻率高度一致
下手狀態敏感
60–70 Hz
中高
直接 FFT 與 Welch 均約 69 Hz
結構損傷
鬆動／裂損
低
目前僅為假說，缺少 FRF 與實體檢查
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 11
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
11
結構診斷：最可能是姿態敏感模態，而非單一故障證據
已確認
上下手頻譜不同
高可信候選
上手 145.6 Hz
需優先驗證
下手 60–70 Hz
合理機制
1 姿態改變有效剛性
2 末端與線纜質量分布改變
3 底座或連接件邊界條件改變
4 控制器等效剛性與阻尼改變
避免過度診斷
FFT 能指出異常頻帶，但不能單獨證明鬆動、裂損或金屬疲勞。需要 FRF、coherence 與實體檢查形成閉環。
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 12
WPH249 / TRIAXIAL VIBRATION DIAGNOSTICS
12
工程行動：從頻率候選走向可驗證的結構結論
01
確認基礎運動頻率
鎖定 X/Y 2.1–2.3 Hz 是否與機台節拍一致。
02
監控 145.6 Hz
上下手過程持續監測其振幅與頻率漂移。
03
驗證下手 60–70 Hz
在代表姿態進行敲擊／掃頻與轉速同步量測。
04
建立避頻規格
依姿態與載重建立 14–20、60–70、145–155 Hz 避頻區。
決策門檻｜未取得 FRF 與相位證據前，所有高頻結論均標示為「共振候選」。
Notes: [Sources]
Internal workbooks: 上手整理.xlsx; 下手整理.xlsx
Reference report: Triaxial Vibration Analysis from Gemini Notebook.pdf

## Slide 14
MR-J5 應優先抑制下手 Z 軸 60–70 Hz 殘振
11
建議調整路徑
① 自動辨識
PB25.0＝0
PB02.0＝1
同軌跡定位 5–10 次
② 檢查結果
確認 PB19–PB22
比對 Z 軸 60–70 Hz
保留調整前後波形
第二模態才啟用 PA24.0＝1 與 PB52–PB55。
Notes: [Sources]
- Mitsubishi Electric, MR-J5-G/MR-J5W-G User's Manual (Parameters), SH-030308ENG: https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/servo/sh030308eng/sh030308engm.pdf
- Mitsubishi Electric, MR-J5 User's Manual (Adjustment), SH-030306ENG: https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/servo/sh030306eng/sh030306engj.pdf
- Frequency observations (60–70 Hz and 145–155 Hz): existing WPH249 source deck.
- Illustration: generated explanatory artwork; not measurement evidence.
[/Sources]

## Slide 15
操作順序：先建基準，再自動調整，最後同條件驗證
12
01
建立調整前基準
備份目前參數。
固定載重、姿態、速度與軌跡。
記錄 Z 軸 60–70 Hz 峰值、RMS 與停止後收斂時間。
02
執行自動振動抑制
確認 PB25.0＝0。
設定 PB02.0＝1。
連續定位 5–10 次，完成後記錄 PB19–PB22。
03
A/B 驗證與放行
以完全相同條件重測。
比較峰值、RMS 與收斂時間。
若無改善，還原參數並執行 FRF／共振濾波器診斷。
安全原則：一次只改一組參數；每次變更都保留參數備份、時域波形與 FFT。
Notes: [Sources]
- Mitsubishi Electric, MR-J5-G/MR-J5W-G User's Manual (Parameters), SH-030308ENG: https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/servo/sh030308eng/sh030308engm.pdf
- Mitsubishi Electric, MR-J5 User's Manual (Adjustment), SH-030306ENG: https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/servo/sh030306eng/sh030306engj.pdf
- Baseline frequency target: existing WPH249 source deck.
[/Sources]